|  | APPEL A PROJETS ECONOMIES D’ENERGIE 2019 Règlement |
| --- | --- |

- L’appel à projet

Le présent appel à projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’économies d’énergie soutenue par les élus de Territoire d’Energie 90 depuis 2009.

Il s’appuie sur le dispositif national des Certificats d’Economies d’Energie (C2E).

- Bilan de l’opération « économies d’énergie » 2018

Sur les 66 dossiers présentés dans le cadre du 8ème appel à projet lancé fin 2017, 27 ont été retenus par la commission de sélection.

L’ensemble des projets retenus correspond à un montant total de travaux estimé à 247 k€ HT et à un montant de subventions d’environ 40 000 €.

Ces travaux ont conduit à un volume d’économies d’énergie de l’ordre de 74 GWhcumac (selon les règles d’estimation nationales), ce qui représente au coût actuel de l’énergie une économie prévue de près de 0.8 M€.

- Eligibilité des projets

L’appel à projets s’adresse aux collectivités membres de Territoire d’Energie 90 adhérant au dispositif (signature de la convention C2E 2018/2020 avec le syndicat).

Des conditions sont requises avant de candidater en ligne :

- seuls les travaux de rénovation sont concernés,

- le devis doit respecter certaines exigences listées dans les tableaux ci-dessous.

| Type de travaux en éclairage public | Conditions à respecter impérativement à indiquer sur le devis ; Adresse, marques et références doivent figurer sur le devis |
| --- | --- |
| □ Luminaires | □ route passante | □ ensemble optique fermé : IP 65 minimum □ efficacité lumineuse ≥ 90 lumens/W □ ULOR≤1% (si LED ULR≤3%) □ nb de luminaires déposés indiqué sur le devis □ PU du luminaire indiqué sur le devis (hors mats) |
|  | □ route secondaire | □ ensemble optique fermé : IP 65 minimum □ efficacité lumineuse ≥ 70 lumens/W □ ULOR≤10% (si LED ULR≤15%) □ nb de luminaires déposés indiqué sur le devis, dont ballon fluo □ PU du luminaire indiqué sur le devis (hors mats) |
| □ Variation de puissance | □ Puissance installée de l’éclairage régulé : ………..W |
| □ Horloge astronomique | □ IP 2X □ heure courante assurée par radio synchronisée ou par un système interne □ mise à l’heure automatique par radio synchronisation |

| Type de travaux en bâtiments publics ou logements communaux | Conditions à respecter impérativement à indiquer sur le devis ; Marques et références doivent figurer sur le devis ; Travaux réalisés par un professionnel RGE. |
| --- | --- |
| □ Isolation toitures | □ R ≥ 6 m².K/W en rampant de toiture (≈240 mm de laine de verre par ex.) □ ou R ≥ 7 m².K/W en comble perdu (≈280 mm de laine de verre par ex.) □ ou R ≥ 4.5 m².K/W en toiture terrasse (≈180 mm de laine de verre par ex.) □ surface d’isolant |
| □ Isolation murs | □ R ≥ 3.7 m².K/W (≈150 mm de laine de verre par ex.) □ surface d’isolant |
| □ Isolation planchers | □ R ≥ 3 m².K/W (≈120 mm de laine de verre par ex.) □ surface d’isolant |
| □ Chaudière à condensation | □ Puissance nominale : ……kW (si >70 kW prendre contact avec Territoire d’Energie 90) □ Etas ≥ 90% |
| □ Fenêtres ou portes-fenêtres □ Fenêtres de toit | □ Uw≤ 1.3 W/m².K et Sw≤0.35 □ ou Uw≤ 1.5 W/m².K et Sw≤0.15 pour les fenêtres de toit □ nombre de fenêtres posées et dimensions |
| □ Ventilation | □ caisson : puissance électrique absorbée pondérée : … WthC/m3.h □ Système VMC double flux modulé bénéficie d’un avis technique CSTB valide |
| □ Autres : ….. | Prendre contact avec Territoire d’Energie 90 |

Pour trouver un professionnel RGE, rendez-vous sur le site du ministère.

Pour plus de détails sur les critères techniques et sur les travaux éligibles, téléchargez les fiches « opérations standardisées » correspondantes sur le site du Ministère de la Transition écologique et solidaire :

- en éclairage public,

- pour les bâtiments publics,

- pour les logements communaux.

- Critères de sélection

Les projets seront évalués par la commission énergie courant mars 2018 et validés par le bureau du syndicat sur la base de leur impact énergétique (caractéristiques techniques s’inscrivant dans le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie).

Une priorité sera donnée :

- aux opérations les plus efficaces en matière de réduction des consommations d’énergie (ratio « kWh économisés/investissement » élevé),

- pour les bâtiments, aux opérations qui s’appuieront sur un pré diagnostic énergétique proposé par Territoire d’Energie 90 (affiche Display et caméra thermique),

- aux opérations de rénovation prenant en compte l’aspect global d’un bâtiment suite à un diagnostic énergétique.

- Aide attribuée

L’aide apportée est une aide à l’investissement à hauteur de 16 % du montant HT des travaux éligibles, répondant aux conditions de l’appel à projet et engagés en 2019 (et pas au-delà).

Elle interviendra sous réserve d’une adhésion de la commune au dispositif (cf. convention), de l’éligibilité de l’investissement projeté (cf. article 3 du règlement) et dans la limite de l’enveloppe disponible.

Les aides financières seront versées sur fourniture dématérialisée de trois justificatifs :

- bon de commande de 2019 avec le devis,

- facture ou DGD faisant référence au devis,

- attestation sur l’honneur conforme au dispositif C2E (modèles en ligne).

L’aide est cumulable avec la subvention de 16% attribuée en éclairage public par TDE90.

- Ma commune a été retenue en 2018 mais les travaux n’ont toujours pas commencé…

Les projets retenus en 2018 et qui n’ont pas été engagés en 2018 perdent leur subvention. Toutefois ils peuvent éventuellement participer à l’appel à projet 2019.

- Calendrier

- Lancement de l’appel à projet : décembre 2018

- Date limite de dépôt des dossiers : 22 février 2019

- Décision d’attribution des aides : mars 2019

- Pour déposer un projet

Les actions à conduire sont les suivantes :

- Délibérer pour signer la convention triennale 2018-2020 si ce n’est pas déjà fait (modèles en ligne ICI),

- Remplir en ligne ICI le dossier de demande de subvention en respectant les points renseignés à l’article n°3 du règlement,

- Joindre par mail à service.energie@territoiredenergie90.fr un devis où apparaissent les marques et références des matériels,

- Joindre la fiche produit si le devis n’est pas complet.

- Renseignements techniques et administratifs

Virginie DEMESY

Téléphone : 03 39 03 43 29

Site internet : http://www.territoiredenergie90.fr/

Communes membres : ANJOUTEY, ARGIESANS, AUXELLES-BAS, BAVILLIERS, BERMONT, BUC, CHAUX, DANJOUTIN, DENNEY, DORANS, ESSERT, FECHE-L'EGLISE, FONTAINE, FONTENELLE, FOUSSEMAGNE, GRANDVILLARS, JONCHEREY, LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT, LEPUIX, MEROUX, MEZIRE, MONTREUX-CHATEAU, MORVILLARS, PEROUSE, RECHESY, SAINT-GERMAIN-LE-CHATELET, TREVENANS, VETRIGNE.